Производственное объединение

«Днепропетровский завод

промышленного оборудования»

49023, г. Днепропетровск, ул. Ростовская 103

код ОКПО 31136725, р/счет 26007113817001 в КБ «Приватбанк»

г. Дн-вска МФО 305299, ИН№ 311367204612, № св-ва 03907968

тел./факсы (056) 371-63-83, 371-63-93, 725-11-80

e-mail dnepr@dzpo.com.ua, www.dzpo.com.ua

| ЦИКЛОНЫ ТИПА ЦН - 15 |
| --- |
| № | Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса (группы корпусов), м² | Производительность, м³/час | Рабочий объём бункера, м³/час |
|  |  |  | При V=2,5м/с | При V=2,5м/с |  |
|  | ЦН - 15 - 200 х 1УП | 0,0314 | 283 | 452 | 0,04 |
|  | ЦН - 15 - 300 х 1УП | 0,07 | 630 | 1000 | 0,082 |
|  | ЦН - 15 - 400 х 1УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,13 |
|  | ЦН - 15 - 500 х 1УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,32 |
|  | ЦН - 15 - 600 х 1УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,43 |
|  | ЦН - 15 - 700 х 1УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,58 |
|  | ЦН - 15 - 800 х 1УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,03 |
|  | ЦН - 15 - 900 х 1УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,65 |
|  | ЦН - 15 - 1000 х 1УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,50 |
|  | ЦН - 15 - 1200 х 1УП | 1,13 | 10200 | 1600 | 3,73 |
|  | ЦН - 15 - 1400 х 1УП | 1,538 | 13900 | 22200 | 6,44 |
|  | ЦН - 15 - 1600 х 1УП | 2,00 | 18000 | 28800 | 8,2 |
|  | ЦН - 15 - 1800 х 1УП | 2,50 | 22500 | 36000 | 13,4 |
|  | ЦН - 15 - 2000 х 1УП | 3,00 | 27000 | 43200 | 16,0 |
|  | ЦН - 15 - 300 х 2УП (СП) | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,20 |
|  | ЦН - 15 - 400 х 2УП (СП) | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,31 |
|  | ЦН - 15 - 500 х 2УП (СП) | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,50 |
|  | ЦН - 15 - 600 х 2УП (СП) | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,60 |
|  | ЦН - 15 - 700 х 2УП (СП) | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,83 |
|  | ЦН - 15 - 800 х 2УП (СП) | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,15 |
|  | ЦН - 15 - 900 х 2УП (СП) | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,45 |
|  | ЦН - 15 - 400 х 4УП (СП) | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 |
|  | ЦН - 15 - 500 х 4УП (СП) | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,10 |
|  | ЦН - 15 - 600 х 4УП (СП) | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,50 |
|  | ЦН - 15 - 700 х 4УП (СП) | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,03 |
|  | ЦН - 15 - 800 х 4УП (СП) | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,61 |
|  | ЦН - 15 - 900 х 4УП (СП) | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,01 |
|  | ЦН - 15 - 500 х 6УП (СП) | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,72 |
|  | ЦН - 15 - 600 х 6УП (СП) | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,45 |
|  | ЦН - 15 - 700 х 6УП (СП) | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,2 |
|  | ЦН - 15 - 800 х 6УП (СП) | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,2 |
|  | ЦН - 15 - 900 х 6УП (СП) | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,1 |
|  | ЦН - 15 - 500 х 8УП (СП) | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,2 |

| ЦИКЛОНЫ ТИПА БСШ - 550 |
| --- |
| Обозначение циклона | Внутренний диаметр циклонов Д вн, мм | Скорость воздуха во входном патрубке, м/сек | Производительность по воздуху, м³/час | Масса установки, кг |
| 4БЦШ - 200 | 200 | 16-18 | 1060-1190 | 241 |
| 4БЦШ - 225 | 225 |  | 1350-1520 | 252 |
| 4БЦШ - 250 | 250 |  | 1670-1880 | 277 |
| 4БЦШ - 275 | 275 |  | 2030-2280 | 290 |
| 4БЦШ - 300 | 300 |  | 2420-2720 | 386 |
| 4БЦШ - 350 | 350 |  | 3220-3630 | 418 |
| 4БЦШ - 400 | 400 |  | 4240-4770 | 506 |
| 4БЦШ - 450 | 450 |  | 5390-5060 | 548 |
| 4БЦШ - 500 | 500 |  | 6680-7520 | 639 |
| 4БЦШ - 550 | 550 |  | 8100-9120 | 685 |

Условия  оплаты: предоплата.

Условия    поставки: самовывоз.  Возможна    доставка  нашим автотранспортом по договоренности.

Гарантийные обязательства:  не менее 12-ти месяцев с момента покупки оборудования.

Отдела сбыта   (056) 371-63-83, 371-63-93